## Slide 1
영남직업능력개발원 임베디드 프로그래밍반
조원 : 김상우, 김경연, 이창중, 김동환, 유상윤
RFID 및 영상처리를 이용한
재활용 시스템
(GRBS)‏
공개SW기반
Notes: <number>

## Slide 2
목 차
1. GRBS 시스템 소개
2. 세부시스템별 기능 및 적용기술
3. 화면 구성
4. 시연
5. 향후 발전방향
Notes: <number>

## Slide 3
1. GRBS 시스템 소개
- GRBS시스템 개요
- 개발 배경 및 목적
- 개발 환경
2. 세부 시스템별 기능 및 적용기술
- 회수기 시스템
- 관리자 시스템
3. 화면 구성
- 회수기 시스템 화면
- 관리자 시스템 화면
4. 시연
5. 향후 발전방향
- 개발 진행도
- 발전방향
목 차
Notes: <number>

## Slide 4
1. GRBS 시스템 소개
- 개발 배경 및 목적
- 개발 환경
- GRBS시스템 개요
Notes: <number>

## Slide 5
1. GRBS 시스템 소개
개 요
GRBS (Gold Recycling Bank System)‏
  자원이 부족한 시대에 황금알 같은 역할을 하는 재활용을 누구나 쉽게 할 수 있도록 하기위해서 임베디드 시스템을 이용한 효과적인 재활용 시스템 구축에 목적이 있다.
조작성
  PDA/폰/PC 재고 처리 UI
  게임 형식의 UI
  QT UI
회수 가능한 용기
  캔/플라스틱/병
회수 현상
  포인트 적립
GRBS시스템 개요
Notes: <number>

## Slide 6
1. GRBS 시스템 소개
GRBS시스템 개요
Notes: <number>

## Slide 7
1. GRBS 시스템 소개
개발 배경 및 목적
개발 배경
분리수거함
캔
직접 투입
병
PT
재분류
쓰레기통
캔
일반쓰레기화
병
PT
폐기
개발 목적
자동
분리수거기
캔
투입
병
PT
수거 및 재활용
사용자 카드에 포인트 적립
Notes: <number>
캔, PT, 병과 같은 재활용품들이 일반 쓰레기화로 자원의 낭비를 초래

## Slide 8
1. GRBS 시스템 소개
개발 환경
서버 및
클라이언트
개발 언어
사용 시스템
gcc (ver 4.1.2)‏
g++ (ver 4.1.2)‏
타겟 보드
(회수기)‏
Linux kernel 2.6.20 x86 PC
MySQL 5.0.27
Apache 2.2.8
Qt 3.3.8
arm-linux-gcc (ver 2.95.3)‏
arm-linux-g++ (ver 2.95.3)‏
MV2440 board
(ARM920T 16/32bit RISC, LCD 240*320 touch panel)‏
Linux kernel 2.4.20 ARM
qt/embedded 3.3.8
RFID 모듈 (13.56MHz, ISO 15693, RS232 serial)‏
WEB CAM (Logitech pro 4000)‏
Notes: <number>

## Slide 9
2. 세부 시스템별 기능 및 적용기술
- 회수기 시스템
- 관리자 시스템
Notes: <number>

## Slide 10
2. 세부 시스템별 기능 및 적용기술
회수기 시스템
주요 기능
사용자 식별
재활용품 인식
재활용품 분류
적립금 조회/적립
적용 기술
RFID태그가 내장된 카드 인식
UDP소켓통신으로 카드 인증여부 검사
(RFID 모듈 : 13.56MHz, ISO 15693, RS232 serial)‏
CAM 제어/촬영, 영상처리 알고리즘
( WEB CAM Logitech pro 4000 )‏
Timer Interrupt를 통한 서보모터 제어
UDP소켓통신
Notes: <number>

## Slide 11
2. 세부 시스템별 기능 및 적용기술
회수기 시스템
CAM
RF-ID
카드리더기
RF-ID
카드
MV2440 보드
터치스크린
(LCD)‏
시리얼 통신
USB 포트
모터
PORTA(0)‏
PORTA(1)‏
PORTA(2)‏
모터
PORTA(4)‏
모터
모터
RF-ID
카드
ATMega128
시리얼 통신
SEVER
UDP 소켓 통신
시스템 구성도
영상인식
카드인식
물품 분류
Notes: <number>

## Slide 12
2. 세부 시스템별 기능 및 적용기술
회수기 시스템
영상 처리 과정
CAM 으로 촬영한
영상을 가공
가장 확률이
높은 것을 채택
( 80%이상 )‏
Sample Data와 비교
영상 처리 과정의 예
Notes: <number>

## Slide 13
2. 세부 시스템별 기능 및 적용기술
관리자 시스템
주요 기능
사용자 식별/인증
시스템 관리
사용자 관리
실시간 정보/현황
카드 관리
적용 기술
UDP소켓통신으로 인증된 사용자여부 검사
MySQL DB서버와 통신
Notes: <number>

## Slide 14
3. 화면 구성
- 회수기 시스템 화면
- 관리자 시스템 화면
Notes: <number>

## Slide 15
3. 화면 구성
회수기 시스템 화면
분류
조회
Notes: <number>

## Slide 16
3. 화면 구성
회수기 시스템 화면
Notes: <number>

## Slide 17
3. 화면 구성
회수기 시스템 화면
영상처리
Notes: <number>

## Slide 18
분류실패
3. 화면 구성
회수기 시스템 화면
Notes: <number>

## Slide 19
3. 화면 구성
관리자 시스템 화면
로그인 화면
작업 화면
Notes: <number>

## Slide 20
3. 화면 구성
관리자 시스템 화면
RFID 태그를 등록하는 모습
Notes: <number>

## Slide 21
3. 화면 구성
관리자 시스템 화면
카드 정보를 확인하는 모습
Notes: <number>

## Slide 22
4. 시 연
Notes: <number>

## Slide 23
5. 향후 발전방향
- 개발 진행도
- 발전방향
Notes: <number>

## Slide 24
5. 향후 발전방향
개발 진행도
회수기 시스템
카드 식별 시스템(완료), 영상처리 시스템(완료), 자동 분리 모터제어(완료),
회수기 이용자 인터페이스 (완료) , 추가적립금 이벤트 게임(완료),
재활용품 저장공간 확인 센서 시스템 (미완료)‏
90%
95%
서버 부분
GRBS 데이타베이스 서버(완료),
회수기 관련 UDP소켓통신-포인트적립 등(완료)‏
실시간 정보 시스템(미완료)‏
90%
85%
관리자 시스템
프로그램 레이아웃 및 인터페이스(완료)‏
세부 관리시스템별 DB액세스(부분 완료)‏
사용자 인증 및 사용자별 권한 설정(미완료)‏
90%
75%
Notes: <number>

## Slide 25
5. 향후 발전방향
발전 방향
확장성
* 전자태그가 부착된 물품으로 정확한 분류정보 파악
* 회수 가능한 재활용 품목의 다양화
* 저전력 시스템 구축으로 회수기 유지비용 절감
서비스
* 카드정보로 웹서비스 및 이동 통신기기를 통한 적립금 등의 확인
* 사용자 식별부분을 USIM카드로 대체하여 카드의 발급에 대한 부담감 완화
* 이동 통신기기를 이용한 회수기 관련 각종 실시간 정보 확인으로 관리의 효율성 증대
적립금
활용
* 기존 결제 시스템과 호환된 적립금 사용
(대중교통, 영화예매, 음식점, 백화점 등)‏
Notes: <number>